Зарегистрирована

Управлением государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Липецкой области

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N ((((((((-(((((-((((

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении | Муниципального |
| --- | --- |
|  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
| Дошкольного образовательного учреждения детского сада «Лукоморье» |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| село.Карамышево Грязинского муниципального района Липецкой области |
| наименование объекта защиты) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1104802000687 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4802013065 |
| Место нахождения объекта защиты | Липецкая область Грязинский район село Карамышево улица Ленина дом б/н |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| 399077 Липецкая область Грязинский район село Карамышево улица Ленина дом б/н |
| тел./факс |
| Руководитель – заведующая МДОУ детского сада «Лукоморье»села Карамышево Лабусевич Ольга Владимировна |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий |
|  | для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, |
|  | и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц |
|  | либо приводятся реквизиты документов страхования <**>) от пожара практически исключен. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | 1. Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание МДОУ д/с «Лукоморье»села Карамышево общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание одноэтажное, , II степени огнестойкости, площадью застройки 145 м2, строительный объем здания м³. Общая площадь здания школы 4052 м². Наружные стены кирпичные, внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм., перегородки кирпичные. Кровля здания – мягкая (рубимаст). . Полы –линолеумные, керамические, бетонные. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов. Организация учебного процесса. В МДОУ «Лукоморье» села Карамышевов настоящее время обучается 24 дошкольника, , работает 07.00.до 19.00 по 5-дневной неделе. Продолжительность занятий - 15 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 10 - 15 минут. Продолжительность учебного года – 33 недели. В д/сад принимаются дети, достигшие возраста 3-х лет. В д/саду одна группа. |
|  | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устройства электроустановок (ПУЭ); РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко). |
|  | 4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания МДОУ д/сада села Карамышево, вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующего пожарного гидранта, находящегося от здания на расстоянии 20 м. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны – 7 км. Противопожарные расстояния от здания МДОУ д/сада села Карамышево до ближайших жилых, общественных и административных зданий, зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчёта не менее: - 6 м – до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0; - 8 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 10 м – до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, С3. |
|  | 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание МДОУ д/сада села Карамышево общественного назначения. Строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения. Здание МДОУ д/сада села Карамышево одно-этажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97*. |
|  | 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Пожарная нагрузка в здании МДОУ д/сада «Лукоморье» села Карамышево представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МДОУ д/сада «Лукоморье»села Карамышево относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В4). |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | В здании МДОУ д/сада «Лукоморье»села Карамышево применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из сайдинга. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч); Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы Предел огнестойкости не менее (мин.) Несущие cтены, колонны и другие несущие элементы. R 90 Наружные стены (ненесущие) E 15 - внутренние стены REI 90 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Несущие элементы: колонны, ригели, фермы Стены наружные с внешней стороны Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия K0 K0 K0 |
|  | 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага | Площадь здания д/сада «Лукоморье»села Карамышево составляет 145 м2 , что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89* Складские помещения и помещение электрощитовой (категории «В4») отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I-го типа. В дверных проемах противопожарных перегородок установлены противопожарные двери с требуемыми пределами огенстойкости. |
|  | 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре | Здание д/сада «Лукоморье»села Карамышево имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений наружу, через коридор наружу .Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из коридоров , не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация из здания д/сада «Лукоморье»села Карамышево осуществляется: – непосредственно наружу через эвакуационные выходы: эвакуационный выход №1 (из коридора) эвакуационный выход №2 (из коридора) из центрального входа в групповые помещения. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания д/сада «Лукоморье»села Карамышево .Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 05.10.2006 выполнен ООО «Липецкпожтехсервис »). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации; - отключение вентиляции при сигнале «пожар». Исходя из характеристики помещений д/сада «Лукоморье»села Карамышево оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: Прибор ППК «Сигнал-20»-1шт.; Прибор ППК Вэрс-ПК8-1 шт.; Оповещатель звуковой «Колибри»-11шт.; Оповещатель комбинированный – 2шт.; ИПР-3СУ-17шт.; Извещатель пож.дымовой 212-31/1-151шт.; Оповещатель сетевой «Выход»-18шт.; и др. Световое (кроме актового зала), речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход»в коридорах, предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать. д/сада «Лукоморье»села Карамышево заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в д/сада «Лукоморье»села Карамышево соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03 |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты людей в д/сада «Лукоморье»села Карамышево соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функциионального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала. |
|  | 4.9. Отопление, вентиляция кондиционирование | Система отопления подключена к газовой котельной СОШ с.Карамышево, теплоноситель вода с температурой 105°С. Помещения д/сада «Лукоморье»села Карамышево имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительная вентиляция. Принятые решения в здании д/сада «Лукоморье»села Карамышево соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Деревянные конструкции чердачных помещений в детском саду обработаны огнезащитными составами в соответствии с п.150 ППБ-01-03 п.1.57 СНиП 2.08.02-89*. Исполнитель: ООО «Липецкпожтехсервис» 15.09.2007г. |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Внутренний противопожарный водопровод | Согласно п. 6.5* поз.б СНиП 2.04.01-85* в здании д/сада «Лукоморье»села Карамышево внутренний противопожарный водопровод не требуется. |
|  | 4.13. Электрическое оборудование | Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции села Карамышево . Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для здания д/сада «Лукоморье»села Карамышево, согласно РД 34.21.122-87, табл. 1 п. 13 не требуется. |
|  | 4.14. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 4.15.Организа-ционно-технические мероприятия | Для эксплуатации здания д/сада «Лукоморье»села Карамышево выполнены следующих мероприятий режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом заведующей д/сада «Лукоморье»села Карамышево назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований (воспитатель Неугодова Е.Ю.) - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом заведующей д/с. «Лукоморье» с. Карамышево установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрообору-дования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработан и на видном месте вывешен план эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. . При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток . При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания„ - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Сети наружного противопожарного водопровода находятся на обслуживании коммунальных служб г. Грязи. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий д/сада «Лукоморье»села Карамышево

О.В. Лабусевич / _______________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

"____" __________________ 2009 г.

М.П.